## Slide 1: IUS BUBULAE PDR 用於2026台灣盃設計審查
15/1/2026
劉彥辰/陳宇靖/戴立洋

## Slide 2: 報告架構
總體設計
  回收流程
  重量與體積
  技術挑戰
  主要參考
降落傘
  傘型
  有效面積
  傘繩
  限制繩
  開傘力
  材質
  引傘
開傘裝置
  開傘盤
  開傘流程
浮力裝置
  浮力計算
  開傘流程
目錄
酬載倉

## Slide 3: 回收流程
達到預定開傘高度(2960m)-彈出鼻錐開引傘
  經openrocket模擬，找最適高度避免風壓致鼻錐無法彈出。
引傘拉出主傘(被限制繩限制)
  引傘加快開傘，同時以限制繩限制主傘，降低空阻係數避免飄出回收區域。
降到預定減速高度-通電燒斷限制繩
在確保能降到終端速度下，盡量延遲全開主傘，保證能在預定區域濺落。
主傘全開減速至終端速度
  主傘無拘束全開使速度逐漸降至預定值
濺落-遇水自動啟動浮力裝置
救生衣自帶的自動裝置啟動充氣，與水密隔艙一起提供浮力
總體設計

## Slide 4: 回收系統總覽
總體設計
引傘
加快開傘及初期減速
隔離盤I
做為滑塊開傘時頂開鼻錐
主傘
後期主要減速
自動救生衣
濺落後提供浮力
隔離盤II
分隔主傘艙及浮力艙
底座
減震繩、救生衣終點
開傘盤
做為滑塊開傘時頂開鼻錐
主傘艙
置放主傘
浮力艙
置放浮力裝置
部署裝置
功能裝置
空間裝置
340mm
170mm
160mm
可用空間

## Slide 5: 主要參考資料
降落傘
破風 recovery PDR
SSEA https://share.google/NMjFSyL6NDxyYynKE
Nakka https://www.nakka-rocketry.net/xchute1.html

## Slide 6: 降落傘
基於破風裝載的降落傘研發

## Slide 7: 傘型設計-主傘
降落傘最優先事項

## Slide 8: 傘型設計
傘型 | Flat Circular | Hemispherical | Cross | Ringslot | Ringsail
阻力係數(Cd0) | 0.75-0.8 | 0.62-0.77 | 0.6-0.85 | 0.56-0.65 | 0.75-0.85
開傘衝擊(Cx) | 1.7 | 1.6 | 1.1-1.2 | 1.05 | 1.10
平均偏擺角度 | 10-40 | 10-15 | 0-3 | 0-15 | 5-10
降落傘最優先事項
Flat circular / Hemispherical 雖然有較大的拉力，但封閉的結構使開傘衝擊過大、不穩定且不適合reefing，Cross則因為幾何不連續原因無法reefing，更適合用於做減速傘。剩下的Ringslot很穩定，但過小的阻力係數需要更大的面積，因此選擇兼具效率及穩定性兼備的Ringsail。

## Slide 9: 傘布名義面積
決定傘型後計算相關設計
帶入數值
符號 | 意義 | 數值
 | 終端速度 | 10
 | 火箭重 | 28.535*g
 | 名義面積 | 所求
 | 阻力係數 | 0.75
 | 空氣密度 | 1.1
符號 | 意義 | 數值
 | 終端速度 | 10
 | 火箭重 | 28.535*g
 | 名義面積 | 所求
 | 阻力係數 | 0.75
 | 空氣密度 | 1.1
根據終端速度公式
解方程式得到
= 6.78
根據面積求名義直徑
= = 94m

## Slide 10: 傘繩長度及減震繩
主傘其餘設計
傘繩長度主要影響阻力係數，關係如右圖所示
傘繩長度():傘布截面直徑(= 1: 1，
傘繩長2.94m
減震繩長取傘徑1.5倍加上箭體內長度，避免卡在火箭內
減震繩長4.61m

## Slide 11: RingSail 傘面設計
主傘核心設計
為兼顧製造及性能採用8帆+8gores的組合，傘頂採用SSEA所研發的單蓋式，降低結構複雜度，並且不會對氣動性能有太嚴重的影響。
其餘設計如下:
Profile：20° Conical
Gore ：8
Sail：8
Slots：7
Vent：0
Geometric Porosity: 10%
Fullness: 10%
(梯形下底邊)
收邊:
上下1cm/側邊1/2英吋
黑色:Fullness擴展
剖面線:收邊擴展
CROWN:
單塊布料

## Slide 12: 主傘製造
主傘
主要參考Delft Aerospace Rocket Engineering於2022的方案，以盡量簡化製造為目標，降低工時及失敗的風險。
傘布裁減優先採用雷切機提高效率，印出模板後人力裁切為備選方案
每塊帆獨立製作後以加強帶固定，最後再連接傘繩及測試

## Slide 13: 主傘細部製造
主傘
加強帶與帆/帆連接(交疊1/2英寸)
傘帆外側收邊
(交疊1公分)
加強帶收尾反摺成環
(交疊3公分)
容suspension line / reefing line穿過
傘帆內側以加強帶收邊
(交疊1/2英寸)
Suspension Line
(Reefing Line)
---Reinforce Tape
---Stiching

## Slide 14: 主傘開傘-Reefing Line(等太空中心回覆規則)
設計構想
控制線連接著傘裙邊的限制繩
控制繩由尼龍繩通過、通電燒斷
燒斷後主傘張開

## Slide 15: 主傘開傘-電磁鐵抽銷(reefing備選方案)
設計構想

## Slide 16: Opening Force
1. 先計算mass ratio
2. 查/表獲得
項目 | 意義 | 數值
 | 火箭/傘重量比 | 所求
 | 空氣密度 | 1.1
 | 拖曳面積 | 5.085
 | 總重 | 28
項目 | 意義 | 數值
 | 火箭/傘重量比 | 所求
 | 空氣密度 | 
 | 拖曳面積 | 
 | 總重 | 
解方程式得出:
因為超出圖面無法查表

## Slide 17: Opening Force
因為超出圖面無法查表，且數值遠低於預期，引此採用SSEA類似作法的Ringsail B(modified) 值 1.86 預測
將帶入公式求Opening Force
項目 | 意義 | 數值
 | 開傘衝擊 | 所求
 | 開傘載荷系數 | 1.86
 | 拖曳面積 | 5.085
 | 空氣密度 | 1.1
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
項目 | 意義 | 數值
 | 開傘衝擊 | 所求
 | 開傘載荷系數 | 1.86
 | 拖曳面積 | 
 | 空氣密度 | 
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
解方程式得出:
2081N

## Slide 18: Opening Force
開傘衝擊
2. 查找 / 獲得 Opening Factor
1. 計算 Ballistic Parameter
項目 | 意義 | 數值
 | 火箭/傘重量比 | 所求
 | 負載 | 275N
 | 拖曳面積 | 5.085
 | 總重 | 28
 | 空氣密度 | 1.1
 | 重力加速度 | 9.81
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
 | 充氣時間 | 0.25 s(粗估)
項目 | 意義 | 數值
 | 火箭/傘重量比 | 所求
 | 負載 | 275N
 | 拖曳面積 | 
 | 總重 | 
 | 空氣密度 | 
 | 重力加速度 | 
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
 | 充氣時間 | 0.25 s(粗估)
解方程式得出:
A 2.001
由於有引傘從中央拉拽，開傘時形狀應接近凸型(n=2)，
查表後得出.75

## Slide 19: Peak Load
開傘衝擊
1. 將A帶入公式求Opening Force
項目 | 意義 | 數值
 | 開傘衝擊 | 所求
 | 開傘衝擊基準系數 | 1.1
 | 開傘因子 | 0.75
 | 拖曳面積 | 5.085
 | 空氣密度 | 1.1
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
項目 | 意義 | 數值
 | 開傘衝擊 | 所求
 | 開傘衝擊基準系數 | 1.1
 | 開傘因子 | 0.75
 | 拖曳面積 | 
 | 空氣密度 | 
 | 開傘速度 | 20m/s(引傘終端速度)
由於沒有Reefing系統，衝擊隨著下墜速度減少而降低，最終達到定值，因此此為Peak Load = Opening Force = 2081N
解方程式得出:
922.9N
比較實驗:
2081N
推測是由於頂部不透風的disk導致較大的開傘衝擊，因此以後者為準。

## Slide 20: 降落傘受力估算
開傘衝擊
1. 傘繩/加強帶
項目 | 意義 | 數值
 | 傘繩標稱強度 | 所求
 | 安全係數 | 2
 | 不均勻載荷係數 | 2
 | 開傘衝擊 | 2081N
 | 傳導效率 | 0.5
 | 傘繩數目 | 8
項目 | 意義 | 數值
 | 傘繩標稱強度 | 所求
 | 安全係數 | 2
 | 不均勻載荷係數 | 2
 | 開傘衝擊 | 2081N
 | 傳導效率 | 0.5
 | 傘繩數目 | 8
解方程式得出:
208Pa
解方程式得出:
2081N
2. 傘布
項目 | 意義 | 數值
 | 傘布標稱強度 | 所求
 | 開傘衝擊 | 2081N
 | 投影直徑 | 1.94m
 | Ultimate design factor | 2.43
項目 | 意義 | 數值
 | 傘布標稱強度 | 所求
 | 開傘衝擊 | 2081N
 | 投影直徑 | 1.94m
 | Ultimate design factor | 2.43

## Slide 21: 主傘材質
材質 (候選名單)
部件 | 材質 | 密度 | 強度 | 繩直徑 | 重量
傘布 | Rip-Stop Nylon Cloth | 48g/m^2 | X | X | 570.72 g
傘繩 | dacron line | 1.37 g/cm ³ | 350 lb | 3.2mm | 30.28 g
 | MIL-C-5040 | 1.14 g/cm ³ | 550 lb | 12.8mm | 403.41 g
減震繩 | Kelver | 0.748 g/cm ³ | 400 lb | 1.6mm | 9.47 g
加強帶 |  |  |  |  | 
表格僅涵蓋出市面上能購買的材質
傘繩需藉由後續計算強度來進行選擇

## Slide 22: 引傘
計算
目標將箭體減速至約20m/s，截面積約2.1
使用十字引傘，摺疊後收納於鼻錐內
降落傘子系統
符號 | 意義 | 數值
v | 終端速度 | 20
F | 火箭重 | 28.535*g
S_0 | 截面積 | 所求
C_d | 阻力係數 | 0.6
R | 空氣密度 | 1.1
符號 | 意義 | 數值
 | 終端速度 | 20
 | 火箭重 | 28.535*g
 | 截面積 | 所求
 | 阻力係數 | 0.6
 | 空氣密度 | 1.1

## Slide 23: 引傘
採用主傘相同材質及加工方式
傘繩長度為兩倍傘徑，2.9公尺
減震繩取1.5倍傘徑長加上連接主傘長度，2.38公尺

## Slide 24: 開傘裝置
用於彈出引傘，具備冗於裝置

## Slide 25: 開傘盤
主能量來源為高壓氣瓶(伺服馬達、救生衣氣閥啟動)
冗於裝置為產氣燃料(電火頭啟動)
伺服馬達+高壓氣瓶
救生衣氣閥
伺服馬達
Hv7036mg
伺服馬達固定螺栓
16G CO2氣瓶
CO2氣瓶固定螺栓
產氣燃料倉
電火頭走線孔
減震繩/伺服馬達走線孔

## Slide 26: 啟動拉力解決方案
拉動救生衣氣閥最大需要約50N的力
HV7036本身有36kg*cms扭矩
搭配2cm的舵臂有最大180N的拉力(在垂直方向)
為了確保一定能開氣閥，將一段彈簧愈拉至引繩上，提供一段預拉力並且確保剩下的行程足夠短
伺服馬達+高壓氣瓶

## Slide 27: 開傘過程
開傘系統
1.開傘裝置作動，產生壓力推動滑塊；
進而將鼻錐噴出
2. 引傘從鼻錐裡脫出，加速開傘
引傘
3. 引傘拉出主傘、開傘盤
主傘框架脫落
引傘
主傘

## Slide 28: 底座
設計與巡光相同
以8個m8螺絲固定於箭身
電線連接產氣燃料、伺服馬達和航電倉
接環連接主傘與救生衣

## Slide 29: 框架與隔板
用以區分艙段
主傘艙框架
長150mm
採三個柱子簡化結構增加空間並輕量化
內置主傘
浮力艙框架
長170mm
採三個柱子簡化結構增加空間並輕量化
內置救生衣
隔板
中孔10mm
可容減震繩穿過
將開傘盤壓力傳導至鼻錐上
浮力艙框架
中孔50mm
可容救生衣氣閥穿過
非堅固的固定在框加上使救生衣充氣時能將其頂出

## Slide 30: 浮力裝置
使用市售救生衣，穩定可靠

## Slide 31: 浮力裝置(浮力計算未完成)
浮力子系統
自動充氣救生衣
可提供150N浮力，由水敏藥片觸發
部件 | 體積/浮力 | 重量 | 結餘
水密艙室 | 30N |  | 
非水密部件 |  |  | 
救生衣 |  |  | 
總和 |  |  | 

## Slide 32: 浮力裝置艙/釋放
浮力子系統
1.主傘開傘後，主傘艙框架脫出
2.浮力倉隔板框架下墜時自動脫落或由救生衣充氣頂出
3.救生衣連接著底座於箭體外提供浮力

## Slide 33: 保護裝置
利用3D列印一個內殼，內殼外徑70mm，內徑50mm，高80mm，內殼的上下兩端加裝漏斗形狀的海綿用於固定及緩衝。內殼與雞蛋之間填充非牛頓流體，用於吸收落海及開傘的衝擊力。
酬載系統

## Slide 34: 保護裝置
內殼外側底部連接6根彈簧，高60mm，每根彈簧的彈力係數為4.5N/mm，總彈力係數為27N/mm，彈簧底部連接橡膠塊，減少落海時的瞬間衝擊力，同時避免彈簧壓縮到極致造成雞蛋破裂。
內殼外側頂部連接高密度海綿及橡膠塊，用於吸收開傘時的衝擊。
在火箭內壁與內殼之間使用橡膠塊固定，吸收火箭造成之震動。
酬載系統

## Slide 35: 生命維持監測器
以ESP32為總處理，其中一個核心應付 2kHz 的高速震動採樣，另一核心負責處理 WiFi資訊傳輸和其他環境感測器，同時執行 FFT，過濾震動雜訊，算出火箭振動頻率。
ISM330DHCX，進行2kHz的振動頻率測量保護裝置是否生效。
BMP280負責測量藻類的環境溫度，CJMCU-811測量環境二氧化碳濃度，減少實驗因藻類環境因素的影響。
GY-Openlog用於數據紀錄，將感測器收集到的所有資訊存入TF卡(microSD)中
測試裝置

## Slide 36: 高頻率震動儀
測試系統
M5 螺栓
M5 螺帽
10MM 共振式單體
10MM 分體式夾套

## Slide 37: 高頻率震動儀
測試系統
M5 螺栓
M5 螺帽
10MM 共振式單體
10MM 共振式單體

## Slide 38: 引傘(備用)
計算
目標將箭體減速至約20m/s，截面積1.8
使用直徑5英尺的半球型引傘
/*
直徑5英尺降落傘 T10-R Pilot Parachutehttps://www.ebay.com/itm/222643889993參考Team 78
Project Technical Report to the 2018 Spaceport America Cup的數據，阻力係數為0.8，故終端
速度約為18m/s最高點速度約31m/s，開傘時間5秒，總衝擊力為66.4N，減震繩需
*/
降落傘子系統